## Slide 1: Разработка модулей сопряжения функциональной модели PCI-устройства с RTL-моделью КПИ2
Студент: Неделько Н.В., 913 группа
Научный руководитель: Волконский В.Ю.
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Факультет радиотехники и кибернетики
Кафедра информатики и вычислительной техники
Выпускная квалификационная работа бакалавра

## Slide 2
на данный момент в составе КПИ2 разрабатываются контроллеры PCI и PCIE, требующие верификации
для верификации PCI и PCIE контроллеров необходимо моделировать RTL-описание системы с подключенными PCI-устройствами
повысить скорость и качество верификации можно путем внедрения «гибридных» тестовых систем - содержащих как RTL-модели, так и функциональные модели в тестовом окружении
в составе эталонных моделей системы архитектуры Эльбрус уже реализованы функциональные модели PCI-устройств (на языке высокого уровня)
Для создания гибридной тестовой системы для КПИ2 необходимо разработать модули сопряжения между RTL-описанием контроллера и функциональными моделями PCI- и PCIE- устройств
введение

## Slide 3
Разработать модули сопряжения между функциональной моделью специального тестового PCI-устройства (далее PCI-имитатор) и RTL-описанием КПИ2,
позволяющие подключать функциональную модель к интерфейсам PCI и PCI express
поддерживающие всю функциональность PCI-имитатора
обеспечивающие параметризуемость характеристик:
  разрядность адресов и данных PCI-транзактора
  время отклика PCI-slave-устройства
  поддержка моделью реакций на ошибки четности
постановка задачи

## Slide 4
модули сопряжения
архитектура

## Slide 5: Адаптер функциональной модели
Создает экземпляры функциональной модели и связывает их со сторонними функциями (которые ими используются, но не реализованы в них).
Преобразует последовательности событий в RTL-моделях в транзакции функциональной модели
Транслирует вызовы из унифицированного программного интерфейса в экземпляры соответствующих функциональных моделей.
Временно хранит данные транзакций.
Выполняет отладочные функции (трассировка вызовов)
Приспосабливает программный интерфейс функциональной модели к унифицированному программному интерфейсу, построенному на System Verilog DPI.
модули сопряжения

## Slide 6: Доработка функциональности PCI-имитатора
Функция для проверки принадлежности данного адреса к какому-либо адресному пространству имитатора.
В потактовой модели PCI-транзакция начинается с фазы адреса. Master выставляет адрес на шину и все slave-устройства на ней анализируют его. Ответить должно только то устройство, к адресному пространству которого принадлежит этот адрес.
Функция для отправки сообщения имитатору об окончании запрошенной им master-транзакции.
Решает 2 проблемы:
  проблема невозможности одновременной обработки master- и slave- транзакций, если ждать завершения master-транзакции
  проблема неодновременности(в симуляторе) отправки запроса на master-транзакцию и прихода ответа на нее
При разработке модулей сопряжения были выработаны требования по расширению функциональности PCI-имитатора
модули сопряжения

## Slide 7
slave_load: чтение непрерывной последовательности байт из адресного пространства экземпляра функциональной модели
Параметры: размер и адрес начало области данных, идентификаторы адресного пространства и экземпляра функциональной модели.
slave_store: запись непрерывной последовательности байт из памяти RTL-модели slave-транзактора в адресное пространство экземпляра функциональной модели.
Параметры: те же, что и у load.
check_addr_space: проверка принадлежности адреса к адресному пространству экземпляра функциональной модели.
Параметры: адрес для проверки, идентификаторы адресного пространства и экземпляра функциональной модели.
Набор функций адаптера функциональной модели, вызываемых из slave-транзакторов согласно стандарту SystemVerilog DPI.
Унифицированный программный интерфейс:
модули сопряжения
«адаптер функциональной модели – slave-транзактор»
Ведомое устройство PCI или PCIE получает\выдает данные в\из одно из адресных пространств, если последнее содержит указанный при запросе адрес.

## Slide 8
master_task_set передача master-транзактору задания на создание транзакции от функциональной модели. Задание содержит следующие поля:
  значимость – равна 1, если задание актуально (еще не завершено)
  тип – чтение или запись
  адрес
  размер передаваемых данных
master_set_wr_data – передача данных для записи в master-транзакции из адаптера функциональной модели в RTL-модель транзактора.
master_set_int – передача задания на изменение статуса прерывания INTA#
В master-транзакторах реализованы функции (SystemVerilog task), вызываемые из адаптера согласно спецификации SystemVerilog DPI
модули сопряжения
Унифицированный программный интерфейс:
«адаптер функциональной модели – master-транзактор», DPI-export
Ведущее устройство PCI или PCIE запрашивает чтение или запись и ждет реакции ведомого. Также оно объявляет статус прерывания. Чтобы RTL-часть могла представлять ведущее устройство ею необходимо управлять из адаптера функциональной модели.

## Slide 9
master_begin/master_end – инициируют действия адаптера функциональной модели, необходимые на момент начала/конца master-транзакции.
update_read_buffer –переписывание данных, принятых в master-транзакции чтения, во временный буфер в адаптере.
create_pci_imitator – вызывается в нулевой момент симуляторного времени RTL-моделями каждого master-транзактора, чтобы создать экземпляр PCI-имитатора, передав ему идентификатор и указатели на сторонние функции (из DPI-экспорта).
При работе master-транзактор должен сообщить в функциональную модель о завершении транзакции. Для этой и других целей реализован набор функций адаптера, предоставляемых RTL-моделям master-транзакторов согласно спецификации SystemVerilog DPI.
модули сопряжения
Унифицированный программный интерфейс:
«адаптер функциональной модели – master-транзактор», DPI-import

## Slide 10
модули сопряжения
Алгоритмы работы транзакторов
PCI-slave
Ждать запрос на начало транзакции
Вызвать slave_load
Дождаться передачи данных и загрузить данные на шину PCI
Дождаться передачи данных и прочитать данные с шины PCI
Вызвать slave_store
да
нет
да
нет
чтение
запись
Адрес
принадлежит соотв. адр. пространству?
Запрос на
Эта фаза
данных отмечена
как последняя?

## Slide 11
модули сопряжения
Алгоритмы работы транзакторов
PCI-master
нет
Выставить запрос на начало транзакции
Начать фазу данных
Slave подтвержд. передачу данных?
Задание появилось
на данном такте?
Шина PCI свободна?
Slave ответил первый раз в течение этого задания?
Запись данных на шину из врем. буфера
да
нет
чтение
запись
Вызвать master_end со статусом FAIL
Вызвать master_begin
Тип задачи
Число запросов без ответа превысило лимит?
Считать данные во врем. буфер
Все данные переданы/получены?
Чтение?
Вызвать master_end со статусом SUCCESS
Вызвать update_read_buffer
Slave ответил?
да
да
да
да
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
да
нет

## Slide 12
модули сопряжения
Алгоритмы работы транзакторов
PCI Express slave
Принят PCI Express request-пакет?
Есть попадание в адресное пространство? (Check_addr_space)
Сформировать пакет
с сообщением об ошибке и передать средствами
Synopsys VIP
Тип PCI Express request’а
Сделать несколько запросов slave_store в соответствии с размером данных
Сделать несколько запросов slave_load в соответствии с размером данных
запись
да
да
нет
нет
чтение
Сформировать из этих данных completion-пакет и передать средствами Synopsys VIP

## Slide 13
модули сопряжения
Алгоритмы работы транзакторов
PCI Express master
Задание появилось
на данном такте?
да
нет
Вызвать master_end со статусом FAIL
Чтение?
Вызвать master_end со статусом SUCCESS
Вызвать update_read_buffer
да
нет
нет
Собрать PCI Express request-пакет в соответствии с заданием
Запустить выполнение функции Synopsys VIP, реализующей отправку запроса и получение ответа
Вызвать master_begin
Запущенная функция завершилась успешно?
Извлечь из ответного пакета считанные данные
да

## Slide 14
  Возможность включения поддержки 64-разрядных адресов в PCI-транзакторах
  Возможность включения поддержки 64-разрядных данных в PCI-транзакторах
  Возможность моделирования времени отклика PCI-slave-устройства
  Возможность включения поддержки каждым из PCI-транзакторов реакций на ошибки четности
Позволяет моделировать PCI-клиенты, различающиеся по характеристикам, вариацию которых допускает стандарт PCI с целью повышения качества верификации (проверка различных режимов взаимодействия, реакции на клиенты с различными временами отклика и т.д.).
модули сопряжения
Дополнительная функциональность RTL-моделей транзакторов

## Slide 15
Разработаны модули сопряжения между RTL-моделями PCI\PCIE контроллеров в составе КПИ2 и функциональной моделью PCI-имитатора (на языках C++ и System Verilog).
Реализована следующая дополнительная функциональность:
  выбор разрядности адресов и данных PCI-транзактора, как параметра
  выбор времени отклика PCI-slave-устройства, как параметра
  выбор реакции PCI-транзакторов на ошибки четности, как параметра
Найдены ошибки в 5 инженерных тестах, направленных на верификацию КПИ2
Выработаны рекомендации по модификации\разработке функциональных моделей устройств для работы в составе гибридных тестовых систем.
Результаты работы

## Slide 16
Сопряжение других функциональных моделей имеющих программный интерфейс как у PCI-имитатора
Доработка адаптера функциональных моделей для поддержки функциональной модели с программным интерфейсом, отличным от интерфейса PCI-имитатора
Создание других транзакторов с разработанным мной унифицированным DPI-интерфейсом
Введение переменных (возможно, случайных) задержек ожидания готовности в PCI-транзакции (это даже предусмотрено в коде транзакторов)
Вариирование большего числа характеристик транзакторов
Результаты работы
Возможности для доработки и использования результатов в других задачах